附件1：项目需求

中国环境监测总站

国家大气颗粒物组分网运行-组分网数据审核项目需求

中国环境监测总站

2019年3月

目录

1	项目背景	1

2	项目任务	1

2.1总体目标	1

2.2手工数据审核	1

2.2.1 手工监测点位	1

2.2.2审核时间要求	3

2.2.3手工审核指标及数据量	3

2.3自动数据审核	3

2.3.1 自动监测点位	3

2.3.2 审核时间要求	6

2.3.3自动审核指标	6

2.4审核方式及审核技术要求	7

3	审核人员要求	7

4    其他补充	8

# 项目背景

按生态环境部的统一部署，中国环境监测总站组织开展国家大气颗粒物组分网监测工作，为重点区域污染成因分析及精细化污染管控措施的制定提供科学支撑。根据国务院关于《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，2018年-2020年重点在京津冀及周边、汾渭平原开展颗粒物组分手工和自动监测。围绕“补充、完善现有组分监测网，获得更加系统、全面、准确的组分监测结果，提升区域污染成因分析及重污染过程回顾性分析结果的科学性”的工作目标，本项目拟开展上述区域共49个点位的PM2.5样品手工监测，38个点位的PM2.5样品自动监测，需对监测数据进行系统审核。

# 项目任务

## 2.1总体目标

本项目内容为国家大气颗粒物组分网（以下简称“组分网”）49个点位手工监测数据审核、38个点位自动监测数据的审核工作，对监测数据进行有效性判别，提供审核结果及相应的审核报告。通过开展系统、科学的数据审核，加强组分网数据质量，为重点区域污染成因分析提供科学数据。

## 2.2手工数据审核

### 2.2.1  手工监测点位

手工监测点位覆盖京津冀及周边地区、汾渭平原部分地区，共计49个点位， 由3个分析测试公司负责相应的测试，结果数据来源于3个分析测试公司，详细情况见表1。

表1 中国环境监测总站大气颗粒物手工站点详情

| 序号 | 采样点位名称 | 测试公司 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京（总站） | 分析测试公司一 |
| 2 | 北京通州 |  |
| 3 | 北京大兴 |  |
| 4 | 北京房山 |  |
| 5 | 北京顺义 |  |
| 6 | 天津 |  |
| 7 | 天津（武清） |  |
| 8 | 天津（宝坻） |  |
| 9 | 天津（蓟县） |  |
| 10 | 张家口 |  |
| 11 | 秦皇岛 |  |
| 12 | 廊坊 |  |
| 13 | 唐山 |  |
| 14 | 西安 |  |
| 15 | 运城 |  |
| 16 | 临汾 |  |
| 17 | 洛阳 |  |
| 18 | 石家庄 | 分析测试公司二 |
| 19 | 保定 |  |
| 20 | 雄安 |  |
| 21 | 邯郸 |  |
| 22 | 邢台 |  |
| 23 | 新乡 |  |
| 24 | 鹤壁 |  |
| 25 | 安阳 |  |
| 26 | 焦作 |  |
| 27 | 太原 |  |
| 28 | 阳泉 |  |
| 29 | 长治 |  |
| 30 | 晋城 |  |
| 31 | 吕梁 |  |
| 32 | 晋中 |  |
| 33 | 济南 | 分析测试公司三 |
| 34 | 郑州 |  |
| 35 | 濮阳 |  |
| 36 | 开封 |  |
| 37 | 淄博 |  |
| 38 | 聊城 |  |
| 39 | 德州 |  |
| 40 | 滨州 |  |
| 41 | 济宁 |  |
| 42 | 菏泽 |  |
| 43 | 衡水 |  |
| 44 | 沧州 |  |
| 45 | 三门峡 |  |
| 46 | 咸阳 |  |
| 47 | 宝鸡 |  |
| 48 | 铜川 |  |
| 49 | 渭南 |  |

### 2.2.2审核时间要求

所有点位1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月采样频次为1次/天，5月、6月、7月、8月、9月采样频次为1次/3天，如遇重污染过程，开展加密监测，监测频次为1次/天。每次采集时间为23 h（当日9:00~次日8:00）。测试公司于每月15日需完成上月所有监测数据的提交，数据审核人员需在2日内完成所有数据的审核。

### 2.2.3手工审核指标及数据量

监测指标主要包括：

（1）PM2.5质量浓度；

（2）水溶性离子：SO42-、NO3-、F-、Cl-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等9种离子；

（3）无机元素：钒（V）、铁（Fe）、锌（Zn）、镉（Cd）、铬（Cr）、钴（Co）、砷（As）、铝（Al）、锡（Sn）、锰（Mn）、镍（Ni）、硒（Se）、硅（Si）、钛（Ti）、钡（Ba）、铜（Cu）、铅（Pb）、钙（Ca）、镁（Mg）、钠（Na）、硫（S）、氯（Cl）、钾（K）、锑（Sb）等24种元素；

（4）碳组分: 元素碳（EC）、有机碳（OC）。

数据量情况：每个点位，采样当天，每天4个样品均需称重，每种组分选择其中1个样品进行测试。

## 2.3自动数据审核

### 2.3.1  自动监测点位

自动监测点位位于京津冀及周边地区、汾渭平原部分地区，具体情况见表2.

表 2 中国环境监测总站大气颗粒物自动站点详情

| 城市 | 站点名称 | 仪器种类 | 仪器厂商 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 总站 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 禾信 | SPAMS 05 |
| 天津 | 中山北路 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
|  |  | 在线元素监测仪 | 先河环保 | XHAM-2000A |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 禾信 | SPAMS 05 |
|  | 武清雍阳西道 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
|  | 宝坻潮白河 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
|  | 蓟州北环路 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 张家口 | 人民公园 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 秦皇岛 | 燕山大街 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 廊坊 | 新华路 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 唐山 | 小山 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 石家庄 | 西北水源 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 禾信 | 0515-R |
| 保定 | 阳光北大街 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 雄安 | 雄安育才路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 禾信 | 0515-R |
| 邯郸 | 光明南大街 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 邢台 | 泉北大街 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 新乡 | 平原路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 鹤壁 | 兴鹤大街 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 安阳 | 文明大道 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 焦作 | 丰收中路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 太原 | 景明南路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 禾信 | 0515-R |
| 阳泉 | 南庄路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 长治 | 长兴中路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 晋城 | 长安路 | 在线EC/OC监测仪 | 天融 | TR20N9 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000D |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 济南 | 山大路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 聚光 | Lamps 3 |
| 郑州 | 平安大道 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
|  |  | 在线元素监测仪 | 聚光 | AMMS-100 |
|  |  | 在线单颗粒质谱仪 | 聚光 | Lamps 3 |
| 濮阳 | 金堤路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 开封 | 金明西街 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 淄博 | 北京路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 聊城 | 周公河 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 德州 | 白马湖 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 滨州 | 黄河五路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 济宁 | 金宇路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 菏泽 | 郑州路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 衡水 | 自强街 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 沧州 | 九河西路 | 在线EC/OC监测仪 | 聚光 | ECOC-100 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 聚光 | WAGA-100 |
|  |  | 激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) |
| 运城 | 工农西街 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000D |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 临汾 | 北大街 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000D |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 洛阳 | 王城大道 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000D |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |
| 西安 | 凤城十路 | 在线EC/OC监测仪 | Sunset | Model 4 |
|  |  | 在线离子监测仪 | 赛默飞 | URG-9000D |
|  |  | 激光雷达 | 蓝盾 | LGJ-01 |

### 2.3.2 审核时间要求

所有点位每小时上传一组数据。数据由运维站点负责一级审核，一级审核后的数据通过平台传输到复审环节，本项目中标单位负责数据的复审，一级审核为次日中午12时前完成上一日24小时的数据审核，复审要求在72小时内完成（即1日0时-24时的监测数据需在3日24时前完成复审。

### 2.3.3自动审核指标

自动数据审核主要包括以下指标：

（1）水溶性离子：SO42-、NO3-、F-、Cl-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+9种离子；

（2）无机元素：钒（V）、铁（Fe）、锌（Zn）、镉（Cd）、铬（Cr）、钴（Co）、砷（As）、铝（Al）、锡（Sn）、锰（Mn）、镍（Ni）、硒（Se）、硅（Si）、钛（Ti）、钡（Ba）、铜（Cu）、铅（Pb）、钙（Ca）、镁（Mg）、钠（Na）、硫（S）、氯（Cl）、钾（K）、锑（Sb）等24种元素；

（3）碳组分: 元素碳（EC）、有机碳（OC）；

（4）单颗粒质谱：颗粒物数浓度、实时污染来源解析结果；

（5）气溶胶激光雷达：退偏正比、消光等结果。

## 2.4审核方式及审核技术要求

通过中国环境监测总站统一的数据管理平台进行在线数据审核，需通过组分之间相互的浓度及比值关系、组分与PM2.5的浓度关系、不同站点之间相互关系判别等方式对数据的有效性进行审核，投标人需提供详细的手工监测数据审核方案、自动监测数据审核方案，方案中清楚描述数据有效性判断的依据、方法和条件等。提供详细的人员及工作安排方案，对人员、时间要求、工作分工进行明确的描述。

## 2.5审核结果及提交成果形式

依照总站的审核要求，完成数据审核，数据审核过程对难以判定的数据及时与总站工作人员协商解决。在总站指定的平台上完成数据审核，并按照要求把数据有效性情况标记完成后存储于审核数据库。每月提交审核总结报告，报告包含各站点数据有效率、各家运维或测试公司总的数据有效率，审核中发现的问题汇总等内容，每季度提交季度审核总结报告，报告包含各站点数据有效率、各家公司总的数据有效率，审核中发现的问题汇总等内容。总站临时要求的数据有效率统计报告等。

# 审核人员要求

在审核方案中明确列出数据审核人员的信息与任务分工，提供人员组织架构图，并对人员真实性及工作分工进行承诺。具体要求如下:

（1）投标人至少指定一名高级管理人员（项目经理），负责此项目的沟通协调。指定一名技术负责人，对项目执行过程中的技术问题进行把关。

（2）安排至少2名专职人员负责数据审核。

（3）审核人员熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求等；必须具有从事数据审核的工作经验，能够判断数据合理性和方法有效性。

（4）中标商定期对数据审核人员进行专门的技术培训，培训内容包括：异常数据判定、异常原因查找等方面的内容，并做好培训记录。

# 其他补充

其它未尽事宜，均依照国家有关规定及相关规范执行。